## Slide 1
Protezione civile: verso una governance più forte
per la riduzione del rischio
Rischio sismico: caratterizzazione dei Contesti Territoriali, pericolosità, valutazione dell’operatività; vulnerabilità, esposizione e rischio sismico

## Slide 2: Schema della presentazione
Introduzione
Progetto standard: Miglioramento del Sistema di Gestione dell’Emergenza
Caratterizzazione dei Contesti Territoriali
Analisi e valutazione del Sistema di Gestione dell’Emergenza
Verso la programmazione e monitoraggio degli interventi
Stato di avanzamento

## Slide 3: Cosa è
È un programma di supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio sismico e vulcanico ai fini di protezione civile.
Soggetto attuatore: Dipartimento della Protezione Civile.
Operatore che realizza le attività di progetto: Consiglio Nazionale delle Ricerche

## Slide 4: Chi siamo
Pe

## Slide 5: Obiettivo
Rafforzare la capacità istituzionale e rendere efficiente l’azione delle Regioni per la riduzione del rischio sismico e vulcanico ai fini di protezione civile.
  Obiettivo specifico
  Garantire l’operatività delle componenti di un sistema di gestione delle emergenze in un Contesto Territoriale* a seguito di un evento sismico/vulcanico.
  * Contesto Territoriale (CT): Entità geografica definita da un insieme di Comuni, in cui si possono svolgere le attività di pianificazione e gestione delle emergenze in modo aggregato e al cui interno vengono individuate le componenti del sistema di gestione delle emergenze.

## Slide 6: Requisiti
Realizzare un sistema di valutazione che, attraverso l’utilizzo di indicatori e indici di performance, consenta:
Individuazione delle priorità di intervento nel singolo Contesto Territoriale
Individuazione delle priorità di intervento fra Contesti Territoriali
Supporto alla programmazione degli interventi
Valutazione dei benefici degli interventi (Rendis, Sismabonus, Art. 11 L.77/2009, POR, prodotti dei Centri di Competenza, …)
Gli strumenti realizzati dovranno essere modulari e integrabili, con livelli di approfondimento e di complessità crescenti.

## Slide 7: Approccio metodologico
Il miglioramento della performance di un sistema per la gestione delle emergenze può essere misurato attraverso specifici indicatori/indici, che consentono di programmare, monitorare e valutare l’efficacia degli interventi sul territorio.
Quale percorso conduce al miglioramento del sistema?
Fotografo lo stato iniziale del sistema, le sue condizioni di esercizio.
Valuto l’efficienza del sistema in risposta a possibili scenari perturbativi.
Fisso gli obiettivi di miglioramento delle performance del sistema e simulo l’efficacia degli interventi, ottimizzando il rapporto benefici/costi.
Monitoro lo stato di attuazione e valuto l’efficacia degli interventi.
Questo è il percorso del Progetto Standard

## Slide 8: Il percorso
Raggiungere standard minimi su tutto il territorio, attraverso un percorso di programmazione degli interventi per la riduzione dei rischi ai fini di protezione civile e di resilienza
socio-economica.
Documento sugli STANDARD MINIMI approvato dal Dipartimento della protezione civile e condiviso dall’Agenzia per la coesione territoriale (dicembre 2015).
Questo percorso costituisce il
Progetto standard

## Slide 9: Il percorso
Tematiche

## Slide 10: Il percorso

## Slide 11: I Contesti Territoriali (CT) della Regione Basilicata
Potenza
Matera

## Slide 12: I Contesti Territoriali (CT) della Regione Basilicata
  Tempo di percorrenza dal Comune di Riferimento non superiore a 45 minuti
in coerenza con la Direttiva DPC n. 1099 del 31.03.2015
Il 97% della popolazione è raggiungibile entro 45 minuti
Raggiungibilità della popolazione

## Slide 13: Definizioni
Sistema strutturale di gestione delle emergenze: Insieme dei principali elementi fisici del sistema di gestione delle emergenze, definiti nel piano di protezione civile di un Comune.
Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE): Individuazione, a partire dai piani di protezione civile comunale, degli elementi strategici per la gestione delle emergenze: edifici strategici (ES1 coordinamento degli interventi, ES2 soccorso sanitario, ES3 intervento operativo), aree per l’emergenza (AE ricovero/ammassamento), infrastrutture di accessibilità e connessione (AC), aggregati e unità strutturali interferenti (AS, US).
Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) di un Contesto Territoriale (CT): È l’analisi del sistema di gestione delle emergenze del CT. La CLE di un Contesto Territoriale è un sottoinsieme della somma delle CLE dei singoli Comuni che costituiscono il CT.
CLE COMUNALI
CLE DI CT

## Slide 14: Sistema strutturale di gestione delle emergenze di CT
EDIFICI STRATEGICI (ES)
Centro di coordinamento (ES1)
Soccorso sanitario (ES2)
Intervento operativo (ES3)
COC
AREE DI EMERGENZA (AE)
Ammassamento
Ricovero
PUNTO DI ACCESSO (OUT)
INFRASTRUTTURE DI CONNESSIONE (AC)
Comune B (con CLE)
Comune C (con CLE)
Comune A di Riferimento (CR) (con CLE)
CONTESTO TERRITORIALE (CT)
NODI
ARCHI
-crollo edifici interferenti
-frane
-liquefazioni
-alluvioni e allagamenti….
Grafo del sistema strutturale di gestione delle emergenze di CT

## Slide 15: Caratterizzazione dei Contesti Territoriali (CT)
Caratterizzazione del Contesto Territoriale e valutazione del sistema per la gestione delle emergenze
Valutare l’efficienza del sistema per la gestione delle emergenze
INDICATORI E INDICI DI EFFICIENZA
Quantificando l’operatività del sistema e valutando il grado di perseguimento degli obiettivi
Misurare il complesso delle risorse utilizzate per la produzione di un servizio
INDICATORI DI RISORSE
Quantificando la disponibilità e il grado di utilizzazione di fattori umani, materiali e finanziari
Rappresentare le specifiche condizioni del contesto fisico/funzionale in cui si opera
INDICATORI DI AMBIENTE
Determinando livelli di complessità fisica e/o funzionale e/o operativa

## Slide 16: Caratterizzazione dei Contesti Territoriali (CT)
INDICATORI E INDICI DI EFFICIENZA
INDICATORI DI RISORSE
INDICATORI DI AMBIENTE
Valutazione del grado di perseguimento degli obiettivi; il processo è descritto in termini di:
OBIETTIVO GENERALE 1
OBIETTIVO SPECIFICO A
Descrizione delle misure di input, per definire risorse e condizioni ambientali; sono articolati in:
OBIETTIVO SPECIFICO B
OBIETTIVO SPECIFICO …
DOMINIO 1
DIMENSIONE
A
DIMENSIONE
B
DIMENSIONE
…

## Slide 17: Caratterizzazione dei Contesti Territoriali (CT)
INDICATORI E INDICI DI EFFICIENZA
INDICATORI DI RISORSE
INDICATORI DI AMBIENTE
INDICATORI/INDICI DINAMICI
INDICATORI STATICI
Fotografano il contesto a cui ci riferiamo in determinato momento; non è possibile intervenire sulle variabili misurate
È possibile intervenire sulle variabili misurate e produrre un cambiamento delle performance

## Slide 18: Caratterizzazione dei Contesti Territoriali (CT) della Regione Basilicata
Residenti Località Capoluogo vs. residenti totali CT
CT per classi di popolazione
Residenti Comune di Riferimento vs. residenti totali CT
Dominio: Complessità socio-ambientale
Dimensioni: Popolazione, Assetto territoriale
INDICATORI DI AMBIENTE

## Slide 19: Caratterizzazione dei Contesti Territoriali (CT) della Regione Basilicata
Comuni con studi di MS validati (giugno 2019)
Comuni ex Art. 11 L.77/2009
Comuni con studi di CLE validati (giugno 2019)
Dominio: Rischio territoriale
Dimensioni: Pericolosità, Vulnerabilità, Esposizione
INDICATORI DI AMBIENTE

## Slide 20: Caratterizzazione dei Contesti Territoriali (CT) della Regione Basilicata
Presenza di ES002-003
(ES002)
(ES003)
Dimensione: Strutture di emergenza
INDICATORI DI RISORSE
Dominio: Risorse strutturali

## Slide 21: Caratterizzazione dei Contesti Territoriali (CT) della Regione Basilicata
INDICATORI DI EFFICIENZA
Raggiungibilità ES002
Raggiungibilità ES003
Obiettivi specifici: Soccorso Sanitario, Intervento operativo
Obiettivo generale: Soccorso urgente

## Slide 22: Caratterizzazione dei Contesti Territoriali (CT) della Regione Basilicata
Obiettivi specifici: Soccorso Sanitario, Intervento operativo
INDICATORI DI EFFICIENZA
Obiettivo generale: Soccorso urgente
Percentuale di popolazione raggiunta in 20 minuti
Intervento operativo (ES003)
Soccorso sanitario (ES002)

## Slide 23: Il percorso

## Slide 24: Indice di Operatività del Contesto Territoriale (IOCT)
È definito come il rapporto tra l’efficienza E (in termini di connessione) in condizioni di emergenza (TR) e l’efficienza in condizioni di servizio:
L’efficienza del grafo del sistema strutturale di gestione delle emergenze può essere usata per misurare la sua performance.

## Slide 25: Indice di Operatività del Contesto Territoriale (IOCT)
Efficienza in condizioni di servizio
Efficienza espressa in termini di lunghezza del percorso fra nodo origine e nodo di destinazione.
Efficienza in condizione di emergenza
Probabilità di operatività congiunta del nodo origine e del nodo di destinazione.
Efficienza espressa in termini di «variazione di lunghezza» del percorso fra nodo origine e nodo di destinazione, in funzione dell’occorrenza di eventuali «perturbazioni», quali:
frane e liquefazioni
ingombri di macerie dovuti a crolli di edifici interferenti
alluvioni e allagamenti…

## Slide 26: Indice di Operatività del Contesto Territoriale (IOCT)
EFFICIENZA IN CONDIZIONI DI SERVIZIO
CT di Sant’Arcangelo
CT di Potenza

## Slide 27: Contesto Territoriale pilota: Lauria CLE di CT
Edifici Strategici di CT
ES1: COM: Scuola Elementare C/da Gaudio (Lauria)
ES2:
Ospedale di Base di Lagonegro (Lagonegro)
PPI Ospedale Distrettuale di Lauria (Lauria)
PPI Ospedale Distrettuale di Maratea
(Maratea)
ES3: Distaccamento VV.F Sud Italia

## Slide 28: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture CLE di CT
Edifici Strategici di CT
ES1: sede COM, campo sportivo comunale in C/da Gaudio (Rionero in Vulture)
ES2: Ospedale di Base “San Giovanni di Dio” (Melfi) 16’ da CR
ES3: Distaccamento VVF Sud Italia (Pescopagano)

## Slide 29: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
Valutazione della pericolosità sismica di base del Contesto Territoriale in esame.
Caratterizzazione geologica dell’area in studio, per l’individuazione delle aree suscettibili di amplificazione del moto sismico, delle aree suscettibili di frana di scivolamento o crollo, delle aree suscettibili di liquefazione.
Mappa delle Vs,30
Aree suscettibili di frana
Aree suscettibili di liquefazione
Software SoftIOCT

## Slide 30: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
Costruzione del grafo del sistema di gestione dell’emergenza, composto da una rete di segmenti (che rappresentano le infrastrutture di accessibilità e connessione), dai nodi primari (edifici strategici, le aree di emergenza) e dai nodi secondari (intersezioni).
Individuazione delle unità strutturali interferenti sulle infrastrutture e sulle aree di emergenza. Questi dati derivano dai dati delle CLE comunali del Contesto Territoriale.
Aree di emergenza
Edifici Strategici
Nodi della rete
Edifici interferenti
Segmenti stradali
Software SoftIOCT

## Slide 31: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
Per ciascuno degli oggetti costituenti il sistema di gestione dell’emergenza si utilizza un approccio basato sull’impiego di curve di fragilità, per valutare la loro vulnerabilità. Nel caso in esame, per gli edifici strategici sono state usate curve di letteratura.
Nei prossimi mesi saranno realizzate curve di fragilità «ah hoc», costruite secondo la metodologia basata su misure di vibrazioni ambientali sugli edifici (SMAV), realizzate in collaborazione con l’Università della Basilicata (Prof. F. Ponzo)
Edifici interferenti
Edifici Strategici
Stato Limite Operatività
Stato Limite Collasso
Aree di emergenza
Segmenti stradali
Liquefazione / Frana scivolamento
Frana crollo
Software SoftIOCT

## Slide 32: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
In termini di supporto alle decisioni, l’operatività può essere espressa come performance delle singole «componenti» del sistema strutturale di gestione dell’emergenza.
Indici di operatività delle singole componenti (Tr 100 anni)
IOCT
0.547
INDICI DI EFFICIENZA
Obiettivi specifici: Operatività sistema emergenza
Obiettivo generale: Operatività risorse strutturali
Notes: 100 anni tr

## Slide 33: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
In termini di supporto alle decisioni, l’operatività può essere espressa come performance delle singole «componenti» del sistema strutturale di gestione dell’emergenza.
Costo per la massima operatività strutturale
INDICI DI EFFICIENZA
Obiettivi specifici: Operatività sistema emergenza
Obiettivo generale: Operatività risorse strutturali
Indici di operatività delle singole componenti (Tr 100 anni)
Notes: 100 anni tr

## Slide 34: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
Pianificazione delle misure sugli ES

## Slide 35: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
✔ PIANTE
✔ ALTEZZE D’INTERPIANO
ES001: coordinamento: COM

## Slide 36: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
12 p.ti di misura
I6
I7
I8
I5
I4
I3
I2
I1
I9
I10
I12
I11
ES001: coordinamento: COM

## Slide 37: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
✔ PIANTE
✔ ALTEZZE D’INTERPIANO
ES002: soccorso sanitario: P.O. Melfi

## Slide 38: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
CORPO G
PADIGLIONE SELEZIONATO
3) INDIPENDENZA DINAMICA
2) VULNERABILITA’
1) FUNZIONI ESPLETATE NEL PADIGLIONE
Funzioni essenziali per mantenere completamente operativo un ospedale dopo un terremoto
Main entrance
Emergency room
Strategic connection
ES002: soccorso sanitario: P.O. Melfi

## Slide 39: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
CORPO G (1970-1975)
PT | 1°P
Pronto Soccorso | Sale Operatorie
Sup = 382.50 mq
V= 1089 mc
h1=3.20m; h2=4.30m
ES002: soccorso sanitario: P.O. Melfi

## Slide 40: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
IMPALCATO PRIMO PIANO
IMPALCATO SECONDO PIANO (COPERTURA)
I1
I2
II8
II6
II5
II3
I2
I1
II1
II3
II4
II4
10 p.ti di misura
II1,
,II2
II2
,II7
ES002: soccorso sanitario: P.O. Melfi

## Slide 41: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
✔ PIANTE
✖ ALTEZZE D’INTERPIANO
ES003: Intervento operativo : VV.F.

## Slide 42: Contesto Territoriale pilota: Rionero in Vulture
Uffici
Autorimessa
Castello di Manovra
Autorimessa
IMPALCATO PRIMO PIANO
IMPALCATO SECONDO PIANO (COPERTURA)
Locali tecnici
4 p.ti di misura
I1, II1
I2, II2
II1
I1
I2
II2
ES003: intervento operativo: VV.F.

## Slide 43: Il percorso

## Slide 44: Programmazione e monitoraggio degli interventi
Programmare gli interventi per il miglioramento dell’operatività del sistema di gestione delle emergenze ed effettuare il monitoraggio dell’efficacia degli interventi
PROBLEMATICHE DA AFFRONTARE
Analisi benefici-costi
Definizione dei benchmark regionali-nazionali
Integrazione multi-rischio
STRUMENTI DA SVILUPPARE
Applicativo per simulare il miglioramento delle performance di un sistema di gestione delle emergenze a seguito dei possibili interventi.
Applicativo per il monitoraggio degli interventi realizzati.

## Slide 45: Programmazione e monitoraggio degli interventi
https://govrisv.cnr.it/

## Slide 46: Stato di avanzamento
È stato individuato il percorso che conduce al miglioramento del sistema di gestione delle emergenze e abbiamo iniziato a percorrerlo.
È in corso l’individuazione dei Contesti Territoriali e dei principali elementi del sistema di gestione delle emergenze.
È in corso la definizione di indicatori e indici per caratterizzare i Contesti Territoriali.
Stiamo realizzando gli studi prototipali finalizzati alla valutazione dell’operatività strutturale del sistema di gestione delle emergenze.
Stiamo avviando la realizzazione degli strumenti indirizzati alla programmazione e al monitoraggio degli interventi.
Appuntamento al prossimo workshop per il resto della storia. Grazie.

## Slide 47
PON GOVERNANCE 2014-2020 RISCHIO SISMICO, VULCANICO E IDROGEOLOGICO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Struttura responsabile dell’attuazione del Programma
Angelo Borrelli (responsabile), Lucia Palermo (supporto)
Unità di coordinamento
Fabrizio Bramerini, Angelo Corazza, Biagio Costa, Italo Giulivo, Agostino Miozzo, Francesca Romana Paneforte, Gianfranco Sorchetti
Unità operativa rischi
Paola Bertuccioli, Sergio Castenetto, Stefano Ciolli, Andrea Duro, Emilio De Francesco, Marco Falzacappa, Antonio Gioia, Pietro Giordano, Antonella Gorini, Giuseppe Naso, Stefania Renzulli, Daniele Spina
Unità di raccordo DPC
Sara Babusci, Pierluigi Cara, Gianluca Garro, Valter Germani, Biagio Prezioso, Sara Petrinelli, Marco Rossitto
Unità amministrativa e finanziaria
Pietro Colicchio, Francesca De Sandro, Stefania Nardella, Ada Paolucci, Vincenzo Vigorita
Hanno fatto parte della struttura
Gabriella Carunchio, Luciano Cavarra, Lavinia Di Meo, Francesca Giuliani, Natale Mazzei, Paolo Molinari, Anna Natili, Roberto Oreficini Rosi, Sisto Russo, Chiara Salustri Galli, Maurilio Silvestri
REGIONI
Referenti
Campania: Mauro Biafore (coordinatore), Claudia Campobasso, Luigi Cristiano, Luigi Gentilella, Maurizio Giannattasio, Francesca Maggiò, Celestino Rampino; Puglia: Tiziana Bisantino, Marco Greco, Franco Intini, Pierluigi Loiacono, Giuseppe Pastore, Francesco Ronco, Giuseppe Tedeschi (coordinatore), Isabella Trulli; Calabria: Francesco Russo (coordinatore), Giuseppe Iiritano, Carlo Tansi, Luigi Giuseppe Zinno; Sicilia: Nicola Alleruzzo, Aldo Guadagnino, Antonio Torrisi.
CNR-IGAG (operatore economico rischio sismico e vulcanico)
Massimiliano Moscatelli (referente)
Struttura tecnica
Gianluca Carbone, Giuseppe Cosentino, Francesco Fazzio, Marco Modica, Federico Mori, Edoardo Peronace, Andrea Rampa, Francesco Stigliano (coordinatore operativo)
Eleonora Cianci, Rosa Marina Donolo, Stefania Fabozzi, Gaetano Falcone, Angelo Gigliotti, Amerigo Mendicelli, Marco Nocentini, Giuseppe Occhipinti, Federica Polpetta, Attilio Porchia, Gino Romagnoli, Valentina Tomassoni, Vitantonio Vacca
Struttura gestionale
Lucia Paciucci (coordinatrice gestionale), Francesco Petracchini, Laura Ragazzi
Referee
Paolo Boncio, Paolo Clemente, Maria Ioannilli, Massimo Mazzanti, Roberto Santacroce, Carlo Viggiani
ATI FONDAZIONE CIMA (operatore economico rischio idrogeologico)
Luca Ferraris (referente)
Struttura tecnica
Giovanna Capparelli, Davide Luciano De Luca, Piernicola Lollino, Marco Mancini, Giovanni Menduni, Olga Petrucci, Francesco Silvestro, Eva Trasforini, Pasquale Versace (coordinatore operativo)
Massimiliano Alvioli, Daniela Biondi, Francesco Bucci, Francesco Cruscomagno, Michele del Vecchio, Marco Donnini, Federica Fiorucci, Luciano Galasso, Stefano Gariano, Rocco Masi, Massimo Melillo, Maria Antonia Pedone, Luca Pisano, Enrico Ponte, Danilo Spina, Fabio Violante
COMMISSIONE TECNICA INTERISTITUZIONALE
Mauro Dolce (DPC, presidente)
Laura Albani (ANCI), Salvo Anzà (Autorità di distretto idrografico della Sicilia), Walter Baricchi Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori), Lorenzo Benedetto (Consiglio nazionale dei geologi), Michele Brigante (Consiglio nazionale degli ingegneri), Gennaro Capasso (Autorità di distretto idrografico dell’Appennino meridionale), Vincenzo Chieppa (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), Luigi D’Angelo (DPC), Lucia Di Lauro (Regione Puglia), Calogero Foti (Regione Siciliana), Luca Lo Bianco (UNCCM), Giuseppe Marchese (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), Paolo Marsan (DPC), Mario Nicoletti (DPC), Mario Occhiuto (Conferenza unificata), Ezio Piantedosi Consiglio nazionale geometri e geometri laureati), Roberta Santaniello (Regione Campania), Luciano Sulli (Conferenza unificata), Carlo Tansi (Regione Calabria), Federica Tarducci (Agenzia per la coesione territoriale), Carmela Zarra (Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico)
Segreteria
Elda Catà (DPC), Carletto Ciardiello (DPC), Giuseppe Tiberti (DPC)