## Slide 1
Misure Nazionali per la Prevenzione Non Strutturale dei Rischi
Fausto Guzzetti | Direttore, Ufficio attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi
webinar sul Presidio Territoriale Idraulico e Idrogeologico nella Regione Basilicata
18 dicembre 2020
Notes: Buongiorno a tutti.
Mi è stato chiesto di illustrare quelle che sono le misure nazionali che il Dipartimento adotta e persegue per la prevenzione “non strutturale” – quindi senza “opere fisiche” – dei rischi naturali.

## Slide 2: Prevenzione non strutturale nel Codice di P.C.
Allertamento del Servizio Nazionale della Protezione Civile
Pianificazione di protezione civile
Formazione di competenze professionali
Applicazione e aggiornamento della normativa tecnica
Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile
Informazione alla popolazione su scenari di rischio e norme comportamentali
Promozione e organizzazione di esercitazioni e attività addestrative
D.lgs. 1/2018, art. 2, comma 4
Notes: … quali siano le attività per la prevenzione non strutturale dei rischi lo dice il Codice della Protezione Civile (D.lgs. 1/2018) che specifica che sono quelle elencate:
L’allertamento, articolato in pr3visione e in monitoraggio e sorveglianza;
la pianificazione di protezione civile;
la formazione;
l’aggiornamento della normativa tecnica,
la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile;
l’informazione alla popolazione;
Le attività addestrative e formative.

## Slide 3: Misure mitigazione rischio idrogeologico e idraulico
Notes: Per quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico, le azioni strutturali e non strutturali si possono a loro volta suddividere in attive e passive.
Le prime includono i sistemi di allertamento, la pianificazione d’emergenza, la formazione degli operatori, e l’informazione alla popolazione.
Le seconde includono le norme d’uso del territorio e le coperture assicurative.
Vediamone alcune nei dettagli …

## Slide 4: Allertamento: Rete dei Centri Funzionali
Compiti
Raccogliere e condividere dati
Analisi in tempo reale
Emissione e diffusione Avvisi e Bollettini
500/21 CF
persone
5200
stazioni
24
radar
H24
365 giorni/anno
Dir. PCM 27/02/2004
Soggetti statali e regionali coordinati
Responsabilità della valutazione del livello di criticità
La Regione è l’attore principale
Notes: Relativamente all’allertamento, la misura principale è la Rete dei centri funzionali, centrale e regionali [definita dalla Dir. PCM del 27/2/2004].
Si tratta di un complesso di soggetti statali e regionali che hanno la responsabilità della valutazione dei livelli di criticità.
Ogni giorno, la rete raccoglie e condivide dati – strumentali e non – effettua analisi in tempo reale, e emette e diffonde avvisi e bollettini.

## Slide 5: Allertamento: Rete Idro-Meteo di Monitoraggio
Stazioni di misura
Pioggia cumulata
Zone di allerta
Notes: La rete di monitoraggio idro-meteorologica nazionale è costituita da oltre 5000 sensori distribuiti sull’intero territorio nazionale di proprietà delle Regioni e delle Province autonome. Sono prevalentemente pluviometri e idrometri, ma anche anemometri, termometri, nivometri ...

## Slide 6: Allertamento: Rete Radar mETEO Nazionale
Notes: La rete di monitoraggio idro-meteorologica è affiancata dalla rete radar meteorologica nazionale.
Composta da 24 radar, è una rete federata in quanto i radar sono di proprietà di diverse Amministrazioni, fra i quali lo stesso Dipartimento, le Regioni, ENAV, e l’Aeronautica Militare.

## Slide 7: ALLARME PUBBLICO IT-ALERT
Per la diffusione di allarmi pubblici agli utenti interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso.
Anche attraverso un servizio di cell broadcast service, IT-alert trasmette alla popolazione messaggi nell’imminenza o nel caso di eventi calamitosi.
D. lgs. 1/8/2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche
Notes: Il Dipartimento sta poi sviluppando il sistema di allarme pubblico IT-alert che ha lo scopo di diffondere allarmi pubblici agli utenti interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso.
Anche attraverso un servizio di cell broadcast, IT-alert trasmette alla popolazione messaggi nell’imminenza o nel caso di eventi calamitosi.

## Slide 8: ALLARME PUBBLICO IT-ALERT
Allerta
Pericolo!
Emergenza
Test
Esercitazione
D. lgs. 1/8/2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche
Notes: Al momento, IT-alert prevede cinque tipologie di messaggi, fra i quali in particolare i messaggi di Allerta, di Pericolo! – per piogge intense e per maremoti – di Emergenza, oltre che messaggi di Test e di Esercitazione.

## Slide 9: Comunità Scientifica
Notes: Un’ulteriore misura importante è quella che vede il coinvolgimento attivo della Comunità scientifica; una caratteristica che da sempre è parte integrante del Sistema Nazionale della Protezione Civile.
La collaborazione con la Comunità scientifica avviene sia nella fase di elaborazione delle strategie di previsione e prevenzione, sia nella fase di gestione delle emergenze.
Una delle componenti essenziali di questa collaborazione è la Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi.

## Slide 10: Centri di competenza
Notes: L’altra componente è data dai Centri di Competenza.
Si tratta di Enti di Ricerca, Agenzie, Dipartimenti universitari, Istituti e Centri di Ricerca, e soggetti privati che disegnano e offrono servizi, tecnologie, prodotti operativi e approfondimenti delle conoscenze e delle capacità tecnologiche attraverso attività di ricerca e sviluppo applicate.

## Slide 11: Supporto tecnico ad attività d’indirizzo
DIRETTIVA DEL P.C.M. 24/02/2015
Fornisce indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativa al sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.
Notes: Un’ulteriore misura è quella d’indirizzo.
A titolo esemplificativo, con una apposita direttiva, il Dipartimento ha fornito indicazioni operative per la predisposizione dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativa al sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

## Slide 12: PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”
1. Contenuti del PPC regionale, provinciale / città metropolitana e comunale
2. Definizione ambiti territoriali e organizzativi ottimali e contenuti del PPC d’ambito
3. Pianificazioni di PC
4. Approvazione, monitoraggio, aggiornamento, valutazione dei PPC
5. Esercitazioni di PC
6. Organizzazione informativa dei dati territoriali della pianificazione di PC
7. Coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale con i PPC
8. Partecipazione dei cittadini all’attività di pianificazione di PC
9. Informazione alla popolazione
10. Formazione
Notes: E poi c’è la pianificazione di protezione civile, che è una misura non strutturale che noi consideriamo fondamentale.
E proprio in questi giorni è in via di condivisione con Regioni e ANCI una bozza di Direttiva con “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” … e nella slide vedete i principali contenuti della direttiva.

## Slide 13: Esercitazioni nazionali protezione civile
Veneto e Friuli-Venezia Giulia, 5-9 giugno 2018
Twist - 24-27 ottobre 2013
Notes: Una ulteriore misura non strutturale è data dalle esercitazioni nazionali di protezione civile, coordinate dal Dipartimento e che si svolgono in momenti e in aree geografiche predefinite sulla base di possibili scenari d’evento.
Qui vedete due di queste, nel 2013 Twist, per lo scenario di un maremoto nel Mare Tirreno, e nel 2018 Neiflex, per uno scenario di inondazioni diffuse.

## Slide 14: Informare la popolazione
“Io non rischio” è la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile.
Notes: Infine, l’ultima misura a cui accenno è l’informazione alla popolazione … attività che che a livello nazionale il Dipartimento svolge da anni con la campagna di comunicazione “Io non rischio” che mira a raggiungere la popolazione per informarla su diverse tipologie di rischio, inclusi i rischi sismico, vulcanico, di alluvione e di maremoto.