## Slide 1
Lo stato dell’arte delle attività del Programma PON per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Basilicata

## Slide 2: Gli elementi cardine
Sviluppo di progetti standard, inquadrati in una prospettiva più ampia (dal contesto territoriale specifico delle Regioni interessate a quello internazionale)
Visione modulare del Piano di PC, delle sue componenti e delle altre misure non strutturali che possono essere integrate al/nel Piano
Attenzione specifica alle aree a minore sostenibilità del rischio
Partecipazione come filo conduttore del progetto

## Slide 3: Linee di intervento
ROMA – 24 E 25 GENNAIO 2019
Linea A
Linea B
Definizione di “progetti standard” e linee guida per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile;
Sviluppo di modelli di valutazione: analisi comparata dei modelli esistenti e individuazione degli indicatori di sintesi utili allo sviluppo del modello di valutazione costi/benefici
Predisposizione, supporto e monitoraggio dei “progetti standard” finalizzati alla riduzione dei rischi;
Affiancamento delle Regioni in merito alla corretta applicazione delle linee guida per la riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico

## Slide 4: Relazioni tra le linee di intervento
CIMA CINID CNR-IRPI FPM UNICAL
Attività della Linea A
Partner responsabile
Referenti DPC
Gruppo di lavoro
Prodotti (LG, tools, documenti tecnici)
Input dalle altre attività
Attività della Linea B
Gruppo di lavoro
Prodotti regionali specifici
Referenti regionali
Obiettivi regionali
Attività già implementate

## Slide 5
CNR
CIMA
FPM
UNICAL
CIMA
CNR
FASE 1
Analisi dei fabbisogni e individuazione dei contesti territoriali
FASE 2
Analisi per tipo di rischio
FASE 3
Analisi ed eventuale aggiornamento e implementazione dei Piani di emergenza
comunali, intercomunali, sovracomunali e regionali
FASE 4
Valutazione operatività̀ del sistema di risposta in caso di emergenza
FASE 5
Programmazione degli interventi per la mitigazione delle condizioni di rischio e per il
miglioramento dell’operatività del sistema di gestione dell’emergenza
FASE 6
Valutazione complessiva dell’efficacia degli interventi
TUTTI
CINID
Notes: Le attività del progetto sono articolate secondo le fasi generali previste dal documento «Standard minimi per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile (e di resilienza socio-territoriale)»; Azione Strutturata per la realizzazione dell’Obiettivo Tematico 5 dell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 - “PROMUOVERE L’ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI”; DPC, 17/12/2015.
Le attività dalla fase 1 alla fase 4 sono sviluppate tramite la collaborazione tra i diversi partner del consorzio, ciascuno secondo le proprie competenze ed esperienze nel campo della mitigazione non strutturale del rischio. Tutte le considerazioni e risultanze tecnico-scientifiche sviluppate in questa fase forniranno elementi per le successive fasi 5 e 6, che si stanno focalizzando sulla valutazione dell’efficacia di tali misure e sulla rappresentazione dell’efficienza sul territorio.

## Slide 6
FASE 1
Analisi dei fabbisogni e individuazione dei contesti territoriali
FASE 2
Analisi per tipo di rischio
FASE 3
Analisi ed eventuale aggiornamento e implementazione dei Piani di emergenza
comunali, intercomunali, sovracomunali e regionali
FASE 4
Valutazione operatività̀ del sistema di risposta in caso di emergenza
FASE 5
Programmazione degli interventi per la mitigazione delle condizioni di rischio e per il
miglioramento dell’operatività del sistema di gestione dell’emergenza
FASE 6
Valutazione complessiva dell’efficacia degli interventi
A
B
SET 17
SET 18
LUG 19
MAG 20
DIC 21
MAR 21
Notes: La slide ha due step di animazione: durante il primo (che si avvia automaticamente nel momento in cui si arriva alla slide) viene mostrato l’avvio delle attività dall’inizio del progetto a ora. Al successivo clic si visualizzano le attività in avvio/conclusione da ora in avanti. C’è una differenziazione tra attività A e B perché così è previsto dal capitolato.
Nello stato attuale, tutte le attività sono state avviate e solo la fase 1 della linea di intervento B (ovvero quella svolta in diretta collaborazione con le Regioni) si è conclusa.
Nell’immediato futuro, stiamo lavorando per arrivare alla conclusione della fase 2 e della fase 5 al termine di questo periodo (che terminerà alla fine di maggio 2020), mentre le rimanenti fasi si concluderanno gradualmente andando verso la fine del progetto.

## Slide 7: FASE 1

## Slide 8
Classificazione dei CONTESTI TERRITORIALI in base alla pericolosità da frana riportata dal PAI (Piano di assetto Idrogeologico)
Solo percentuale area a pericolosità ELEVATA E
MOLTO ELEVATA
POTENZA, SENISE, RIONERO IN VULTURE… …
Pericolosità PAI frane livello P3 e P4 (%)
Chart: %
| POTENZA | SENISE | RIONERO IN VULTURE | MARSICOVETERE | SANT'ARCANGELO | LAURIA | STIGLIANO | MATERA | POLICORO | PISTICCI | MELFI
 | 8.4992 | 6.176 | 5.5667 | 5.5067 | 5.0954 | 5.0315 | 4.8446 | 4.7442 | 1.4279 | 1.0461 | 1.0322

## Slide 9
Classificazione dei CONTESTI TERRITORIALI in base alla pericolosità da alluvione riportata dal PAI
PISTICCI… … …
Solo percentuale area a pericolosità MOLTO ELEVATA
Pericolosità idraulica PAI P3 (%)
Chart: %
| PISTICCI | POLICORO | MATERA | MELFI | STIGLIANO | SANT'ARCANGELO | SENISE | MARSICOVETERE | LAURIA | POTENZA
 | 14.2719 | 4.83 | 4.1535 | 1.5732 | 1.4374 | 1.2535 | 1.01 | 0.665 | 0.49379 | 0.43583

## Slide 10
COC attivati
Comuni con effetti al suolo
Evento 1: Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 1 - 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera e movimento franoso in data 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso (OCDPC n. 151-2014).
Evento 2: Evento a carattere regionale occorso sull’area tirrenica della provincia di Potenza nei giorni 30 gennaio e 1° febbraio 2015.
CT | Evento 1 | Evento 2
Lauria | 14% | 37%
Marsicovetere |  | 23%
Matera | 100% | 
Melfi | 76% | 
Pisticci | 100% | 
Policoro | 100% | 
Potenza | 45% | 6%
Rionero in Vulture |  | 
Sant’Arcangelo | 37% | 14%
Senise | 35% | 
Stigliano | 82% | 
EVENTO 2
CT coinvolti (2): Lauria e Policoro
2 zone di allerta con CT attivati (E1 e D)
Effetti al suolo su 4 CT differenti (Lauria, Marsicovetere, Sant’Arcangelo, Potenza)
EVENTO 1
CT coinvolti (8): Melfi, Potenza, Matera, Stigliano, Pisticci, Sant’Arcangelo, Senise, Policoro
6 zone di allerta con CT attivati (A1, A2, B, C, E1 eE2)
Diffusi effetti al suolo su gran parte della regione
Relazione tra CT ed eventi calamitosi

## Slide 11: IOCT Livello I: Interazione tra PAI frana e CLE
Elementi ricadenti in pericolosità PAI frana (buffer 100m)
Circa il 4% delle infrastrutture di accessibilità e connessione in P3 o P4
1 area di ricovero in P3/P4
1 area di ricovero in P4
1 ES in P3/P4
Rionero in Vulture

## Slide 12: IOCT Livello I: Interazione tra PAI idraulico e CLE
Fiume Ofanto
3,3 % di delle infrastrutture di accessibilità e connessione in fasce di attenzione (bacino Ofanto)
Rionero in Vulture

## Slide 13: FASE 2

## Slide 14
CONOSCENZA: la caratterizzazione in termini di suscettività alle alluvioni
[FPM]
Applicazione di un approccio statistico multifattoriale basato sulla probabilità bayesiana (WoE Weight of Evidence)
Fattori predisponenti:
Distanza orizzontale e verticale dal reticolo di drenaggio (prossimità)
Pendenza (morfologia locale)
CN (comportamento idraulico locale)
Dati di addestramento:
aree alluvionate fornite dalla Autorità di bacino distrettuale “Appennino meridionale;
aree fornite da Comuni a seguito della notizia di eventi significativ;
aree provenienti da immagini satellitari di vario genere (Copernicus EMS, Agenzia Spaziale Italiana);
aree elaborate sulla base di altre fonti (notizie, materiale fotografico o video);
punti critici frequentemente alluvionati, localizzati direttamente dall’Autorità di Bacino o segnalati da
Comuni, privati, Prefetture, Protezione Civile
punti provenienti dalla georeferenziazione delle ricognizioni di cui alle schede di tipo “A”, “B” e “C” di cui alle ordinanze di Protezione civile connesse agli stati di emergenza.

## Slide 17: Utilizzo del dato radar per il monitoraggio dei fenomeni temporaleschi
Predisposizione di LG di carattere generale per l’utilizzo del dato radar – in integrazione con altre fonti di dato - per il monitoraggio dei fenomeni temporaleschi
Reanalisi di eventi temporaleschi a livello regionale con utilizzo del dato radar e sviluppo di una prima bozza di procedura
Predisposizione di LG a livello regionale, che potranno prevedere anche una fase sperimentale al di fuori dal progetto.
HRV
HRD+SFLOC

## Slide 18: Catalogo eventi alluvionali e da frana
Definizione di una struttura dati multi-hazard e multi-obiettivo compatibile con il catalogo FloodCat
Derivazione di una struttura semplificata per l’acquisizione di dati a livello locale
Sviluppo di strumenti e Linee Guida per l’acquisizione di dati su fenomeni e danni a livello locale

## Slide 19: FASE 3
Scenari di evento
Scenari di rischio
Identificazione e gestione aree a minore sostenibilità del rischio (AMSR)
Presidio territoriale
PISTICCI

## Slide 20: FASE 4
Valutazione dei Piani di PC
Formazione e informazione – formazione degli operatori & informazione alla popolazione
Definizione e gestione delle aree a minore sostenibilità del rischio
SI
NO
Percentuale P
di risposte positive
Valutazione di massima del PPC

## Slide 21: FASE 5 e FASE 6

## Slide 22
ISTITUZIONALE
CAPACITÀ
SOCIALE
ECONOMICA
Rapporto PA
Digitalizzazione
Formazione tecnici
Rapporto stakeholders
Pianificazione
Informazione
Organizzazione
Fondi
Assicurazioni
Raccordo pian. livelli
Rapporto Popolazione
Formazione
Raccordo pian. settori
Indicatori
Indicatori
Indicatori
Indicatori
Indicatori
Indicatori
Indicatori
Indicatori
Indicatori
Indicatori
Indicatori
Indicatori
Indicatori
GESTIONE DEL TERRITORIO
INDICATORI
ATTRIBUTI
DIMENSIONI
GRANDEZZA
CAPACITÀ:
La combinazione di tutti i punti di forza, gli attributi e le risorse disponibili all'interno di un'organizzazione, comunità o società per gestire e ridurre i rischi di disastro e rafforzare la resilienza. (UNDRR 2017)

## Slide 25
Connessione tra capacità e implementazione di misure non strutturali di riduzione del rischio
Valutazione dell’efficacia di interventi non strutturali
Monitoraggio dell’efficacia di interventi non strutturali
Individuazione di GAP in termini di misure non strutturali