## Slide 1
PON GOVERNANCE 2014-2020
Riduzione del rischio sismico, vulcanico,
idrogeologico e idraulico ai fini di
protezione civile
SCENARI DI EVENTO E DI RISCHIO
PER LE ATTIVITÀ DEL PRESIDIO TERRITORIALE
ALLA SCALA COMUNALE E DI AMBITO
PASQUALE VERSACE Camilab 10 dicembre 2020

## Slide 2
ATTIVITÀ DEL PRESIDIO TERRITORIALE

## Slide 3
Approfondire il livello di conoscenza del territorio di competenza
Aggiornare i Documenti del Presidio
Percorrere gli itinerari di presidio ed effettuare le osservazioni previste
Verificare ulteriori segnalazioni
Partecipare alla valutazione del rischio residuo
Post evento
Tempo ordinario
In allertamento

## Slide 4
TEMPO ORDINARIO
Approfondire il livello di conoscenza del territorio di competenza
Aggiornare i Documenti del Presidio
Seguendo precisi itinerari e percorsi, si raggiungono i punti critici e si compilano le schede tecniche:
Schede monografiche del punto critico e dei punti ad altissima vulnerabilità (se si sta censendo una nuova criticità)
Scheda di sopralluogo in tempo ordinario se il punto critico/pav è già noto e occorre verificarne lo stato

## Slide 5
PUNTI CRITICI

## Slide 6
Tratti di alveo con sottopasso
Alveo Valanidi I
Alveo Valanidi II
Foto scattata dalla sede stradale – Galleria Valanidi I
Foto scattata dalla sede stradale – Galleria Valanidi II
Fiumara Valanidi

## Slide 7
Discontinuità d’argine
Fiumara Valanidi

## Slide 8
Argine rotto o danneggiato
Fiumara Valanidi

## Slide 9
Discariche in alveo
Fiumara Valanidi

## Slide 10
ELENCO PUNTI CRITICI

## Slide 11
Sopralluogo in tempo ORDINARIO
Monografica del punto critico

## Slide 12
Sopralluogo in tempo ORDINARIO
SOPRALLUOGO SU PUNTO CRITICO NOTO
Notes: La scheda rimane la stessa rispetto alla monografica del pnt critico, quello che cambia è la valutazione della situazione

## Slide 13
PUNTI AD ALTISSIMA VULNERABILITÀ
PAV

## Slide 14
Edifici con PT abitato/scantinati

## Slide 15
Sottopassi stradali e pedonali

## Slide 16
Scuole
Tratti di strada in cui la velocità della corrente può assumere valori elevati
Baraccopoli

## Slide 17
PAV
O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003
STRATEGICO
Edifici e opere infrastrutturali la cui FUNZIONALITÀ durante gli eventi assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.
SENSIBILE
Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO.
Sottopassi pedonali/ carrabili
Edifici con pianto terra abitato
Edifici con pianto seminterrato abitato
Tratti di strada e spazi aperti in cui la velocità della corrente può assumere valori elevati tanto da trascinare le persone
Edifici fatiscenti quindi incapaci di reggere l’impatto di una piena o di una frana
Scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private
Strutture sanitarie quali ospedali e cliniche pubbliche e private
Strutture socio-assistenziali per persone con limitata capacità di movimento
Baraccopoli, Campi nomadi, Aree di accoglienza migranti
PUNTI SENSIBILI
Sale congressi Palazzi dello Sport Palestre Centri commerciali/attività commerciali ospitanti un gran numero di persone Centri di aggregazione per anziani Centri ricreativi per bambini Università Parcheggi di grandi dimensioni Impianti chimico-industriale Dighe
Municipio Sede COC/COI Sede alternativa COC/COI Sede COM (eventuale) Sedi individuate in fase di pianificazione come funzionali per la gestione dell’emergenza Polizia /Carabinieri Caserme dei vigili del fuoco Sedi di associazioni di volontariato Farmacie / Ambulatori sanitari /Sede Croce Rossa Italiana Infrastrutture di accessibilità ai siti individuati come aree di attesa e ricovero Infrastrutture di connessione interna ai siti Stazione ferroviaria/Autostazione
PUNTI STRATEGICI

## Slide 18
Sopralluogo in tempo ORDINARIO
SOPRALLUOGO SU PUNTO AD ALTISSIMA VULNERABILITÀ
Notes: La scheda rimane la stessa rispetto alla monografica del pnt critico, quello che cambia è la valutazione della situazione

## Slide 19
PUNTI DI OSSERVAZIONE

## Slide 20
PUNTI DI OSSERVAZIONE
strumentata

## Slide 21
Carta degli SCENARI DI EVENTO
CARTOGRAFIA

## Slide 22
Aree che
possono
essere
inondate

## Slide 23
Carta degli SCENARI DI EVENTO
CARTOGRAFIA
LIVELLO 1
Inviluppo aree vulnerabili
Localizzazione dei punti critici
Individuazione di punti di osservazione

## Slide 24
SCENARI DI EVENTO
REGGIO CALABRIA
SCENARIO DI EVENTO

## Slide 25
REGGIO CALABRIA schede monografiche dei PC

## Slide 26
Carta degli SCENARI DI RISCHIO
CARTOGRAFIA

## Slide 27
Per la valutazione del RISCHIO PER LE PERSONE serve valutare:
VULNERABILITÀ INDIVIDUALE
AFFOLLAMENTO
Carta degli scenari di RISCHIO per le persone
L’analisi della vulnerabilità può essere condotta a varie scale, in base alle informazioni disponibili e riguarda un singolo «OGGETTO».

## Slide 28
Indice di Vulnerabilità – aggiornamento modello EVIL
edifici e singoli piani degli edifici
strade e rete ferroviaria
spazi aperti
edificio
comune
cella censuaria
contesto territoriale
provincia
regione
Stato

## Slide 29
LIVELLO DI DETTAGLIO DELLA SCALA SPAZIALE
Singolo edificio
Gruppo di isolati
Quartiere

## Slide 30
Comune
Contesto Territoriale
Centro abitato
Regione

## Slide 31
Procedura quest (Quantitative ESTimator)
1
Vulnerabilità individuale
Domini
2
Attributi
3
Algoritmo per assegnare un valore a indicatori, attributi, dominio e grandezza da valutare
5
Indicatori
4
Notes: La vulnerabilità sociale è spesse volte ignorata, principalmente a causa della difficoltà di quantificarla e ciò spiega in parte perché le perdite sociali sono normalmente assenti nei rapporti sulla stima dei costi/perdite post disastro.

## Slide 32
INDICE DI VULNERABILITÀ INDIVIDUALE
Vulnerabilità
Domini
Attributi
Indicatori
DOMINI | ATTRIBUTI
CARATTERISTICHE DELL’EVENTO | Intensità dell’evento Rapidità del fenomeno Trasporto
CARATTERISTICHE DELL’OGGETTO | Quota Solidità dell’edificio* Presenza di punti critici**
FRAGILITÀ INDIVIDUALE | Età Livello di istruzione Lavoro Condizioni fisiche
FRAGILITÀ SOCIALE | Famiglia Degrado di contesto
CAPACITÀ INDIVIDUALE | Percezione e consapevolezza Preparazione
CAPACITÀ SOCIALE | Pianificazione di protezione civile Sistema di allertamento Rifugi e vie di fuga Risorse umane Soccorso

## Slide 34
PROCEDURA QUEST
G: vulnerabilità
individuale
D: domini
A: attributi
I: indicatori

## Slide 35
D4: FRAGILITÀ SOCIALE
VULNERABILITÀ
Fragilità sociale

## Slide 36
STIMA DELL’INDICE DI AFFOLLAMENTO
Configurazione media diurna
LIVELLO 3

## Slide 37: Frana di Gimigliano EVIL - Livello 3
Distribuzione spaziale
indice di vulnerabilità
ACCORDO DPC-CAMILAB 28.12.2016

## Slide 38: Frana di Gimigliano EVIL - Livello 3
ACCORDO DPC-CAMILAB 28.12.2016
Distribuzione spaziale
indice di affollamento (edifici)
Indice di Affollamento | Classi
IF1 - Affollamento modesto | 0 – 5 persone
IF2 - Affollamento medio | 5 – 10 persone
IF3 - Affollamento elevato | 10 – 15 persone
IF4 - Affollamento molto elevato | > 15 persone

## Slide 39: Frana di Gimigliano EVIL - Livello 3
Distribuzione spaziale
indice di rischio (edifici)
 | IV1 | IV2 | IV3
IF1 | IRIP1 | IRIP1 | IRIP2
IF2 | IRIP1 | IRIP2 | IRIP3
IF3 | IRIP2 | IRIP3 | IRIP4
IF4 | IRIP3 | IRIP4 | IRIP4
ACCORDO DPC-CAMILAB 28.12.2016

## Slide 40
3 LIVELLI DI DETTAGLIO:
il livello 3 (EVIL3), che rappresenta lo schema con il massimo grado di dettaglio e dati di input necessari;
il livello 2 (EVIL2), per un approfondimento intermedio;
il livello 1 (EVIL1), che rappresenta il livello di base, caratterizzato dal grado di dettaglio minimo e, pertanto, costituisce una metodologia speditiva e facilmente applicabile.
Evaluation of Vulnerability to Inundation and Landslides

## Slide 41
SCENARI DI RISCHIO
REGGIO CALABRIA
SCENARIO DI RISCHIO

## Slide 42
Approfondire il livello di conoscenza del territorio di competenza
Aggiornare i Documenti del Presidio
Percorrere gli itinerari di presidio ed effettuare le osservazioni previste
Verificare ulteriori segnalazioni
Partecipare alla valutazione del rischio residuo
Post evento
Tempo ordinario
In allertamento

## Slide 43
Percorrere gli itinerari di presidio ed effettuare le osservazioni previste
Verificare ulteriori segnalazioni
ATTIVITÀ IN ALLERTAMENTO
Seguendo precisi itinerari e percorsi, si raggiungono i punti critici e si compilano le schede tecniche:
Scheda di sopralluogo in allertamento per i punti critici/pav
Schede di sopralluogo per segnalazioni su situazioni non precedentemente censite (segnalazioni dai cittadini, criticità riscontrate lungo gli itinerari percorsi)

## Slide 44
Sopralluogo in ALLERTAMENTO – punto critico
Notes: Anche qua, in evidenza le differenze con le altre schede

## Slide 45
Sopralluogo in ALLERTAMENTO – PAV
Notes: Anche qua, in evidenza le differenze con le altre schede

## Slide 46
Carta degli ITINERARI DI PRESIDIO
CARTOGRAFIA

## Slide 47
Esempio CARTA DEGLI ITINERARI DI PRESIDIO
PO 1|1
ITINERARIO 1
PO 3|1
ITINERARIO 2
PO 1|2
percorso
PO 2|1
PO 2|2
PO 3|2
area vulnerabile
punto critico
punto di osservazione
itinerari
percorsi
ITINERARIO 1 |  | 
PERCORSO 1¦1 Lunghezza: _____________ Tempo di percorrenza: _________ |  | 
Inizio | Arrivo (PO 1.1) | Punti critici osservati
PERCORSO 2¦1 Lunghezza: _____________ Tempo di percorrenza: _________ |  | 
Inizio | Arrivo (PO 2.1) | Punti critici osservati

## Slide 48
Approfondire il livello di conoscenza del territorio di competenza
Aggiornare i Documenti del Presidio
Percorrere gli itinerari di presidio ed effettuare le osservazioni previste
Verificare ulteriori segnalazioni
Partecipare alla valutazione del rischio residuo
Post evento
Tempo ordinario
In allertamento

## Slide 49
Partecipare alla valutazione del rischio residuo
ATTIVITÀ NEL POST EVENTO
Fornire indicazioni relative a:
aree interessate dalla presenza di situazioni significative di rischio residuo (ad esempio: arginature prossime al collasso, frane in movimento);
edifici da sgomberare;
strade dove interdire il traffico;
interventi urgenti e opere provvisionali da realizzare nell’immediato.

## Slide 51
Le attività che il Presidio deve svolgere, le modalità di trasmissione delle informazioni tra le varie strutture e i dettagli organizzativi sono contenuti in un documento definito PROTOCOLLO DI PRESIDIO.
Composizione, articolazione territoriale e organizzazione
Percorsi di formazione e di aggiornamento
Coordinamento organizzativo ed informativo
Criteri e modalità di attivazione e disattivazione
Eventuali norme di reperibilità
Logistica e dotazioni

## Slide 52
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
SONO POSSIBILI VARI LIVELLI DI ORGANIZZAZIONE:
Livello COMUNALE
Livello REGIONALE

## Slide 53
LIVELLO COMUNALE
Unità Tecniche Mobili Comunali
1-2 persone
1 mezzo
Il presidio comunale costituisce la prima risposta in caso di evento.
Rappresenta una fonte di informazioni molto utili al Sindaco per decidere l’attivazione delle fasi operative del Piano di Protezione Civile Comunale
Informazioni dal Presidio Comunale
Il sindaco decide quale fase operativa attivare
Messaggio dal CFMD

## Slide 54
LIVELLO COMUNALE
Unità Tecniche Mobili Comunali
1 persona
1 mezzo
2007

## Slide 55
Attivazione FASE OPERATIVA:
ATTENZIONE
PREALLARME
ALLARME

## Slide 56
STRUTTURA GERARCHICA DEL PRESIDIO

## Slide 57
LE ZONE DI PRESIDIO SONO
AMMINISTRATE DA NUCLEI DI PRESIDIO.
OGNI SETTORE È GESTITO DA UNA SQUADRA.
I nuclei hanno una propria sede operativa (SEDE DI ZONA)
Il coordinamento delle attività dei diversi NUCLEI è affidato a una Unità di coordinamento, con adeguata competenza
La dimensione dei nuclei dipende
  dalla pericolosità del territorio di competenza
  dalla numerosità e dalla accessibilità dei punti da osservare
  dall’attività dei nuclei comunali

## Slide 58
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
DGR 498/2019

## Slide 59
A41_TI1 Prototipo di un sistema informativo per la gestione delle attività di presidio in ambiente web gis

## Slide 60
VA DEFINITA LA DISTINZIONE TRA COMPITI DEL PRESIDIO COMUNALE E
COMPITI DEL PRESIDIO REGIONALE
Comunale
?
?
Regionale
?
?
?

## Slide 61
Per lo svolgimento delle attività di Presidio possono essere coinvolti:
Risorse locali nel caso di Presidio di livello comunale
Tecnici qualificati della PA (Avvalimento)
Associazioni di Volontariato
Ordini Professionali
Singoli professionisti
I rapporti tra presidianti e struttura di afferenza sono regolamentati dal
«DISCIPLINARE DI PRESIDIO»
COMPOSIZIONE

## Slide 62
PRESIDIO TERRITORIALE
Preambolo
i. Identificazione del Committente e dei Contraenti
ii. Obiettivi dell’accordo
iii. Composizione del Presidio
iv. Zone e Settori di competenza
v. Attività del Presidio
vi. Reperibilità e turnazione
vii. Attivazione e disattivazione del Presidio
viii. Attivazione e impiego dei presidianti in tempo differito (periodo ordinario)
ix. Adempimenti e obblighi dei soggetti Contraenti
x. Adempimenti e obblighi del Committente
i. Identificazione del Committente e dei Contraenti
ii. Obiettivi dell’accordo
iii. Composizione del Presidio
iv. Zone e Settori di competenza
v. Attività del Presidio
vi. Reperibilità e turnazione
vii. Attivazione e disattivazione del Presidio
viii. Attivazione e impiego dei presidianti in tempo differito (periodo ordinario)
ix. Adempimenti e obblighi dei soggetti Contraenti
x. Adempimenti e obblighi del Committente
DISCIPLINARE DI PRESIDIO
i. Identificazione del Committente e dei Contraenti
ii. Obiettivi dell’accordo
iii. Composizione del Presidio
iv. Zone e Settori di competenza
v. Attività del Presidio
vi. Reperibilità e turnazione
vii. Attivazione e disattivazione del Presidio
viii. Attivazione e impiego dei presidianti in tempo differito (periodo ordinario)
ix. Adempimenti e obblighi dei soggetti Contraenti
x. Adempimenti e obblighi del Committente
xi. Durata dell’attività
xii. Piano finanziario
xiii. Modalità di erogazione del contributo finanziario
xiv. Rendicontazione delle spese
xv. Controlli e verifiche
xvi. Affidamenti di incarichi per servizi
xvii. Modifiche
xviii. Responsabilità verso terzi e dipendenti
xix. Responsabilità
xx. Indennità per specifiche responsabilità in caso di avvalimento
xxi. Disponibilità dei documenti.

## Slide 63
Protocollo
PAV
Scenari di rischio
Formazione
Scala comunale
Scenari di evento
Punti critici
Aree vulnerabili
Itinerari
di
presidio
Scala regionale
Disciplinare
Articolazione Territoriale
Composizione
Volontariato

## Slide 64: GRAZIE DELL’ATTENZIONE