## Slide 1
Gli elementi strategici fondamentali del sistema strutturale di gestione dell'emergenza. La CLE di contesto territoriale
REGIONE
PUGLIA
G. Carbone, E. Cianci, F. Fazzio, C. Fontana, A. Gigliotti, V. Tomassoni – CNR IGAG

## Slide 2
Analisi dell’operatività nel Contesto Territoriale
Verificare l’esistenza e la consistenza delle:
componenti strutturali / fisiche
  Edifici strategici
  Aree di emergenza
  Infrastrutture di connessione e accessibilità
Analizzare la capacità del Sistema di Gestione dell’Emergenza del
Contesto Territoriale
di fronteggiare l’emergenza e assicurare il soccorso
Individuare gli elementi strategici fondamentali del sistema strutturale di gestione dell'emergenza
(CLE di contesto territoriale)

## Slide 3
Base di partenza: analisi delle CLE comunali
Nell’analisi CLE comunale si considerano le
componenti strutturali del Piano di protezione civile (elementi fisici)
  Edifici strategici
  Aree di emergenza
  Infrastrutture di connessione e accessibilità
Condizione limite per l’emergenza (CLE)
Condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre l'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale
(Opcm 4007/2012, Ocdpc 344/2016 art. 18 c.2)

## Slide 4
Componenti strutturali del Piano di PC: dal comune al contesto territoriale
CLE DEI COMUNI
CLE DI CT
L’analisi della CLE permette di verificare le componenti fisiche (manufatti e connessioni) del sistema e le loro caratteristiche fisiche e di uso
Attraverso una metodologia di selezione che utilizza
Linee Guida
Schede di identificazione e verifica
È possibile individuare le componenti strutturali minime necessarie per la gestione dell’emergenza rilevanti a scala di Contesto Territoriale:
Edifici strategici
Aree di emergenza
Connessione e accessibilità
Questa selezione è denominata analisi della CLE a scala di contesto territoriale
A scala comunale
A scala di contesto territoriale

## Slide 5
Componenti strutturali del Piano di PC: dal comune al contesto territoriale
Nelle analisi delle CLE comunali si ravvisano comportamenti molto differenziati (numero e tipo di elementi considerati strategici)
La diversità può derivare dalla pianificazione ma anche dagli obiettivi delle amministrazioni
Le analisi della CLE tra comuni contigui sono spesso indipendenti l’una dall’altra, e quindi trascurano le relazioni tra i Comuni limitrofi (e le infrastrutture che li connettono)
Non tutti gli elementi individuati nelle analisi della CLE comunali hanno la stessa rilevanza territoriale
La definizione di CLE di contesto territoriale richiede una procedura specifica e non può derivare dalla semplice unione delle CLE comunali
Perché è necessario definire criteri per passare dalle CLE comunali alla CLE di contesto territoriale

## Slide 6
Procedura di identificazione degli elementi per la CLE di contesto territoriale
IDENTIFICAZIONE degli elementi da CLE comunali
VERIFICHE dei requisiti
Grafo CLE del CT
OBIETTIVI:
Individuare gli elementi strutturali minimi per la gestione dell’emergenza rilevanti a scala di contesto
 («CLE del CT» in analogia alla scala comunale)
Contribuire a definire il grafo del sistema da sottoporre a valutazione
 operatività del sistema di gestione dell’emergenza del CT (IOCT)
FASI:
Identificazione degli elementi
Verifica dei requisiti degli elementi

## Slide 7
Gli elementi sono individuati tramite una selezione e verifica
degli elementi considerati nelle analisi CLE comunali
selezione e verifica e non progetto
sono considerati gli elementi strutturali minimi rilevanti per il CT
con segnalazione di eventuali incongruenze o mancanze
CLE COMUNALI
CLE DI CT
IDENTIFICAZIONE degli elementi da CLE comunali
VERIFICHE dei requisiti
Grafo CLE del CT
Procedura di identificazione degli elementi per la CLE di contesto territoriale

## Slide 8
Elementi selezionati:
EDIFICI STRATEGICI (ES)
3 ES per il CT
ES1 = coordinamento interventi
ES2 = soccorso sanitario
ES3 = intervento operativo
+ 1 ES1 per ogni comune del CT (COC)
AREE EMERGENZA (AE)
1 AE di ammassamento per ogni CT
1 AE di ricovero per ogni comune
INFRASTRUTTURE (AC)
AC di accessibilità al/dal CT e
AC di connessione tra nodi (ES-AE)
IDENTIFICAZIONE degli elementi da CLE comunali
VERIFICHE dei requisiti
Grafo CLE del CT
Procedura di identificazione degli elementi per la CLE di contesto territoriale

## Slide 9
Analisi di coerenza con i sistemi a scala regionale:
Rete sanitaria regionale
Rete edifici VvF
Rete infrastrutturale primaria
Identificare gli elementi minimi necessari anche se esterni al CT
Assicurare la coerenza reciproca tra CT contigui
IDENTIFICAZIONE degli elementi da CLE comunali
VERIFICHE dei requisiti
Grafo CLE del CT
Procedura di identificazione degli elementi per la CLE di contesto territoriale

## Slide 10
Criteri di verifica:
SCHEDE per ogni elemento
Requisiti da verificare:
Fuori da Zone INSTABILI / zone a Rischio R3-R4 (da schede CLE)
Funzioni in emergenza
Caratteristiche funzionali/dimensionali minime
Uso attuale, proprietà e vincoli
IDENTIFICAZIONE degli elementi da CLE comunali
VERIFICHE dei requisiti
Grafo CLE del CT
Procedura di identificazione degli elementi per la CLE di contesto territoriale

## Slide 11
Nel caso sia necessario scegliere un nuovo elemento
per requisiti non verificati
perché non presente nelle analisi di CLE comunale
perché l’analisi CLE è ancora mancante
Il nuovo elemento è scelto in modo da essere già rispondente ai criteri delle schede di verifica
Si definiscono gli aggiornamenti necessari sulla pianificazione urbanistica e di emergenza condivisi tra i diversi soggetti coinvolti (Regione, comuni)
IDENTIFICAZIONE degli elementi
VERIFICHE dei requisiti
Grafo CLE del CT
Procedura di identificazione degli elementi per la CLE di contesto territoriale
Identificazione senza CLE

## Slide 12
Struttura Linee guida CLE di contesto territoriale
Definizione e obiettivi
Metodologia
    Fasi della procedura
    Fonti dei dati
    Schede identificazione e verifica
      Identificazione elementi strutturali
      Verifica Edificio strategico ES1 di CT (coordinamento)
      Verifica Edificio strategico ES2 di CT (soccorso sanitario)
      Verifica Edificio strategico ES3 di CT (intervento operativo)
      Verifica Edificio strategico ES1 comunale
      Verifica Area emergenza ammassamento (AE_amm)
      Verifica Area emergenza ricovero (AE_ric)
      Verifica Infrastrutture accessibilità (AC_acc)
      Verifica Infrastrutture connessione (AC_conn)
Appendice (approfondimenti e applicazioni)
    Reti ed elementi strutturali delle Regioni PON
    Connessioni con le località abitate
    Casi particolari di applicazione
    Esempi di applicazioni
Linee guida
CLE DI CT
PARTE PRIMA
PARTE SECONDA

## Slide 13
Esempio di applicazione: la CLE del CT di Castellaneta (Ta)
Comune | Popolazione residente | n. Centri e Nuclei | % residenti in centri o nuclei
Ginosa | 22719 | 8 | 93
Castellaneta (CR) | 17216 | 17 | 89
Palagiano | 16161 | 3 | 95
Mottola | 16116 | 3 | 83
Laterza | 15272 | 4 | 91
Palagianello | 7879 | 2 | 93
Totale CT | 95363 | 37 | 91%

## Slide 14
Esempio di applicazione: la CLE del CT di Castellaneta (Taranto)
Comune | ES | di cui ES diversi da 1, 2, 3 | AE amm | AE ric | AC conn | AC acc | Tot. Elem CLE
Ginosa | 7 | 5 | 2 | 8 | 54 | 5 | 76
Castellaneta (CR) | 4 | 1 | 2 | 6 | 35 | 3 | 50
Palagiano | 3 | 1 | 3 | 6 | 15 | 3 | 30
Mottola | 7 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 29
Laterza | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 4 | 36
Palagianello | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 20
Totale CT | 27 | 9 | 10 | 33 | 151 | 20 | 241
Il 33% degli edifici strategici delle CLE comunali ha funzioni diverse da ES1, ES2, ES3
Esclusi dalla selezione
Numero elevato di elementi
  (27 ES, 43 AE, 241 totali)
Identificazione (dalle CLE comunali)

## Slide 15
Esempio di applicazione: la CLE del CT di Castellaneta (Ta)
1
2
3
Mancanza di collegamento tra Laterza e Castellaneta
Mancanza di collegamento tra Castellaneta, Palagianello e Palagiano
Le AC di Mottola, Palagiano e Palagianello non arrivano ai limiti comunali
Verifica

## Slide 16
Esempio di applicazione: la CLE del CT di Castellaneta (Ta)
Introduzione tratti di percorso aggiuntivi:
raccordo tra percorsi di connessione reciproca tra territori comunali contigui
migliore accessibilità dall’esterno del Contesto territoriale
Mancanza di collegamento tra Laterza e Castellaneta
Mancanza di collegamento tra Castellaneta, Palagianello e Palagiano
Le AC di Mottola, Palagiano e Palagianello non arrivano ai limiti comunali
Verifica  integrazione

## Slide 17
Esempio di applicazione: la CLE del CT di Castellaneta (Ta)

## Slide 18
Esempio di applicazione: la CLE del CT di Castellaneta (Ta)
SELEZIONE ELEMENTI RILEVANTI A SCALA DI CT
(CLE di CT)
ES1 – Municipio - polizia municipale Castellaneta
ES2 – Presidio Ospedaliero di Castellaneta
ES3 – Dipartimento Vigili del Fuoco Castellaneta
AE amm – Area adiacente VV.F. Castellaneta
ES1 Ginosa – COC-Sala Operativa Comunale Alternativa
ES1 Laterza – COC-Municipio-Polizia Municipale
ES1 Mottola – COC-Polizia Municipale
ES1 Palagianello – COC-Municipio Comunale
ES1 Palagiano – COC-Polizia Municipale
AE ric Castellaneta – Campo sportivo comunale
AE ric Ginosa – Aree Via della Pace e Via Palatrasio
AE ric Laterza – Stadio
AE ric Mottola – Campo sportivo comunale
AE ric Palagianello – Campo Sportivo Comunale
AE ric Palagiano – Stadio

## Slide 19
Esempio di applicazione: la CLE del CT di Castellaneta (Ta)
ES1 del CT (coordinamento soccorsi)
Municipio - Polizia municipale di Castellaneta
Esempio di scheda di verifica dei requisiti

## Slide 20
Esempio di applicazione: la CLE del CT di Castellaneta (Ta)
AC infrastrutture di accessibilità / connessione
Esempio di scheda di verifica dei requisiti

## Slide 21
Esempio di applicazione: la CLE del CT di Castellaneta (Ta)
ELEMENTI DALLE ANALISI DELLE CLE COMUNALI |  | 
27 ES | 43 AE | 171 AC
ELEMENTI CLE di CT |  | 
8 ES | 7 AE | 93 AC
Riduzione sensibile degli elementi rispetto alle CLE comunali

## Slide 22
Esempio di applicazione: la CLE del CT di Castellaneta (Ta)
      Principali risultati raggiunti:
      Superamento della scala comunale a favore di una visione territoriale / interscalare
      Individuazione argomentata degli elementi di rilevanza territoriale per la gestione dell’emergenza
      Definizione di criteri generali e procedure applicabili in diverse situazioni
      Confrontabilità dei risultati tra diversi contesti (riferimento per le politiche di intervento)

## Slide 23
Grazie per l’attenzione
Gli elementi strategici fondamentali del sistema strutturale di gestione dell'emergenza. La CLE di contesto territoriale
G. Carbone, E. Cianci, F. Fazzio, C. Fontana, A. Gigliotti, V. Tomassoni – CNR IGAG